## Slide 1: Comunicaciones Cliente/Servidor sobre DDS
DDS-CS

## Slide 2: DDS
DDS (Data Distribution Service for Real-Time Systems) es una especificación OMG de un modelo de comunicación por publicación/subscripción centrado en los datos (DCPS, Data Centric Publish/Subscribe) para la transmisión de datos en sistemas de tiempo real.
Es un middleware de red que:
  Simplifica y estandariza la transmisión de datos en sistemas de tiempo real distribuidos,
  Comunicación robusta (sin punto único de fallo) y eficiente (mínima latencia)
  Calidades de servicio que permiten controlar las características de la comunicación.

## Slide 3: DDS
Los nodos que producen información (publicadores) crean tópicos (por ejemplo, temperatura, localización, presión, etc.) y publican muestras. DDS entrega la muestra a todos los nodos subscriptores que se declaran interesados en ese tópico. Cualquier nodo puede ser un publicador, un subscriptor o ambas cosas simultáneamente.

## Slide 4: Cliente Servidor sobre DDS
DDS implementa el modelo publicación/subscripción pero no llamadas a procedimiento remoto
Con DDS se puede implementar este patrón:
  Dada una función remota a la que se quiera llamar, se deben crear un par de tópicos, uno para los parámetros de entrada de la función y otro para los de salida, así como codificar el comportamiento cliente/servidor…

## Slide 5: Cliente Servidor sobre DDS
myService.idl:
  typedef sequence<octet,128> Key;
  interface myService{
    long fun1(in Key param1, inout string param2, out string param3);
    long fun2(in Key param2);
  }

## Slide 6: Enfoque Manual
Para cada interface:
  myService, myServiceSupport, myServicePlugin (rtiddsgen)
  myServiceProxy, myServiceServer
  Client main, Server main.
  Código de cliente y servidor para la gestión de peticiones, inicialización y configuración de entidades DDS…
Para cada método:
  fun1Request, fun1RequestSupport, fun1RequestPlugin (rtiddsgen)
  fun1Reply, fun1ReplySupport, fun1ReplyPlugin (rtiddsgen)
  Código de cliente y servidor para gestionar peticiones/respuestas, parámetros…

## Slide 7: IDL2DDSCS

## Slide 8: DDS-CS: Ventajas
Permite al desarrollador centrarse en el desarrollo de la lógica de aplicación
Enfoque similar a CORBA pero más sencillo de utilizar y con calidades de servicio configurables.
Transparencia.
Servidor multithread.
Generación automática de:
  Código de servidor y cliente.
  Tópicos Petición y Respuesta.
  Integración con entorno de desarrollo: (Visual Studio o makefiles)